Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку добара

– опрема за видео надзор Земунских школа

Број: Д-1/15

Дана, 17.09.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 1 И ИЗМЕНА 1

Конкурснe документацијe: јавна набавка добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Путем мејла Наручиoц је дана 14.09.2015.године, примио захтев од заинтересованoг лица којим се тражи додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15, у оквиру којег су постављена следећа питања:

- У техничкој спецификацији уређај за снимање стављено је да има 2х redundant power supply 750w. Да ли је то максимална или минимална тражена снага напајања?

- У техничкој спецификацији уређај за снимање стављено је RAM memorija 24GB DDR3(прошириво до минимум 192MB). Да ли се мислило прошириво до минимум 192GB?

- На страни 26 од 72, под тачком 2.3 се тражи достављање финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника издат од Агенције за привредне регистре као доказ да није пословао са губицима у предходне две године пре дана објављивања јавног позива за предметну јавну набавку.

Да ли сте под траженим доказима тражили да се доставе финансијски извештаји                              понуђача издати од АПРа за 2013. и 2014.годину?

Како АПР није обрадио све завршне рачуне за 2014. годину да ли ће понуда бити                         прихватљива уколико се у понуди преда финансијски извештај понуђача који је                         достављен АПРу за 2014. годину?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 17.09.2015. године следећа додатна појашњења:

- Наручилац је у поглављу 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тачка 1-УРЕЂАЈ ЗА СНИМАЊЕ наведено је 2 x redundant power supply 750w.

Тражена је максимална снага напајања.

- Измена Конкурснe документацијe - 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тачка 1-УРЕЂАЈ ЗА СНИМАЊЕ наведено је RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192MB), на страни 7/72. Направљена је штампарска грешка. Мења се и гласи:

RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192GB)

- Наручилац је у поглављу 6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА тачка 2-ДОДАТНИ УСЛОВ (чл. 76. Ст. 2. Закона) подтачка 2.3 Финансијски капацитет, на страни 26 од 72.

Тражени су финансијски извештаји понуђача издати од стране АПР-а за 2013. и 2014. годину. Уколико АПР није обрадио финансијски извештај за 2014. годину, понуђач може да приложи извештај за 2014. годину који је достављен АПР-у.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs.

ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12) Комисија за јавну предметну набавку припремила је

ИЗМЕНУ 1

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке

Д-1/15

- На страни 7-10/72 Конкурсне документације тачка   4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА тачка 1-УРЕЂАЈ ЗА СНИМАЊЕ, мења се и гласи:

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| 1. | Уређај за снимање |
| --- | --- |
|  | 2 x Xeon procesor 2 x redundant power supply 750w 2 x NIC 10/100/1000 RAM memorija 24GB DDR3 (proširivo do minimum 192GB) RAID controller 512MB koji podržava RAID 0,1,5,6,10,50,60 podrška za minimalno 12 hot swap hdd 4 x 2TB HDD raid 5 konekcija Rail Kit |
| 2. | Рачунар за мониторинг центар |
|  | kućište: midi tower мин Processor 4th Generation Intel Core i5 (3.20GHz 1600MHz 6MB) или одговарајуће мин 4 GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1600 MHz мин 1 ТB + 8GB SSD NVIDIA GeForce GT720 2GB Graphics или одговарајуће DVD-RW Windows 8.1 или одговарајуће Мин 2x USB 2.0, мин 4x USB 3.0, 7-in-1 card reader support (MS, MS Pro, SD, SDHC, SDXC, MMC, MD), HDMI, VGA, DVI USB tastatura i miš |
| 3. | Свич |
|  | 24-port PoE Fast Ethernet 10/100 Mbps Switch (24 x PoE port) +w/ 2 Gigabit Ports + 2 Combo 10/100/1000Base-T/SFP Gigabit Uplinks, Power budget 193W, VLAN, QoS, ACL, Security, Port mirroring, STP, Web management, Rackmount kit |
| 4. | Видео камера |
|  | DOME IP kamera min 4mp CMOS, PoE, antivandal kućište Ingress Protection level: IP66 (ovo prevedi) Impact Protection: IK08 (ovo prevedi) Dual streem, IR range : 10-30m ili bolje Vremenski uslovi rada: -30C - +60C (vlažnost do 95%) Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 128 GB Max. Resolution : 2688×1520 Video Compression : H.264/ MJPEG Digital Noise Reduction Angle Adjustment : Pan:0° - 355°, Tilt: 0° - 75°, Rotation: 0-355° Image Sensor : 1/2.8" Progressive Scan CMOS Frame Rate : 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) |
| 5. | УПС |
|  | Снага: min 1000VA Порт за комуникацију: USB Број излаза: minimum 7 |
| 6. | Display за мониторинг центар |
|  | dijagonala ekrana: minimum 40" rezolucija ekrana: Full HD (1.920 x 1.080) osvežavanje: 100Hz HDMI priključak x 2 zidni nosač |
| 7. | Рек орман |
|  | Рек орман ширине 19“ Мин висина је 15У Печ панел са 24 порта Модули за печ панел категорије 5е или боље Довољн број печ каблова, прстенова за сортирање каблова и остали ситан кумуникациони и електро материјал потребан да опрема буде пуштена у рад |
| 8. | каналице |
|  | Димензија пок канала зависи од броја каблова који се постављају по траси |
| 9. | мрежни кабл |
|  | УТП кабл категорије 5е или боље |
| 10. | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |
|  | У зависности од пројекта изведеног стања одредити комуникациону опрему којом ће се школа повезати са мониторинг центром. |

Техничка спецификација комуникационе опреме

На удаљеним локацијама:

-	најмање један  Ethernet autosensing  port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod)

-	опрема мора да подржава:

  - комуникацију у  bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256

  - Брзину преноса до минимум  2 Mbps Upload / 5 Mbps Download  са могућношћу проширења do 150 Mbps Upload / 150 Mbps Download

  - Network Address Translation (NAT)

  - Port Address Translation (PAT)

  - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server

  - могућност удаљеног приступа (remote management)

  - могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова  IP access-листама)

  - SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

  - могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

  - VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

  - могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта  логова на екстерни syslog server)

  - могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

На централној локацији:

-	најмање три GigabitEthernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T, Full/Half duplex mod)

-	опрема мора да подржава:

  - брзину преноса од минимум 300 Mbps Upload / 300 Mbps Download

  - могућност даљинског приступа (remote management)

  - могућност рада Load Balancing и аутоматског Failover-a између примарног и бекап линка (VRRP, RSTP)

  - VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

  - SNMP протокол ради итеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

  - могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу  и затварања портова  IP access-листама)

  - Network Address Translation (NAT)

  - Port Address Translation (PAT)

  - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер

  - могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

  - могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog сервер)

  - могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

Техничка спецификација апликативног софтвера за видео надзор –

Видео менаџмент софтвер (VMS)

-	Неограничена Мулти-сервер и мулти-сите солуција. Обавезна је подршка за  неограничен број камера, сервера, локација и корисника која  омогућава раст инсталације у складу са потребама.

-	Неограничен централизован надзор. Видео менаџмент систем треба да омогући повезивање међусобно удаљених локација без обзира на верзију VMS софтвера која је инсталирана на тим локацијама.

-	Дистрибуирана архитектура надзорних центара. VMS мора да обезбеди могућност неограниченог хијерархијског повезивања више надзорних центара у један централни систем  из кога је могуће управљати свим осталим надзорним центрима.

-	Централизовани Менаџмент. VMS мора да у потпуности омогући конфигурацију свих повезаних уређаја, камера,  мрежних снимача као и корисника са једне централне управљачке станице,  и да сва подешавања и комплетну конфигурацију система чува у SQL бази.

-	Видео Зид. VMS треба да омогући једноставну интеграцију и управљање хардвером, који управља мониторима видео зида, са клијентским радним станицама VMS -а.

-	Доступност и редуданса. Фаил - овер  функција VMS -а треба да омогући високу доступност мрежних снимача у случају отказа појединих делова система. Fail-over сервери морају функционисати у два режима: cold stand-by и hot stand-by режиму. Обавеза понуђача је да систем за видео надзор имплементира тако да по отказу примарног сервера за снимање видео садржаја резервни сервер преузме све функције примарног сервер, а да при томе не дође до губитака видео материјала.

-	Мулти-стаге складиштење. VMS мора да комбинује врхунске перформансе система уз прорђивање видео снимака након задатог временског интервала од мин 7 дана,  како би се омогућило економски прихватљиво решење за дугорочно складиштење видео материјала.

-	64-битна технологија. Обавезно је коришћење 64-битне технологије која омогућава повезивање већег броја камера на један мрежни видео снимач.

-	Брзо експортовање видео материјала. VMS мора да омогући брзу доставу аутентичних доказа органима јавне власти у различитим форматима, укључујући и снимак са више камера истовремено у енкриптованом формату  заштићеном од манипулације.

-	Системски Лог. VMS мора да омогући логовање свих  догађаја на систему,  приступа  корисника, промена конфигурације и да те информације чува за евентуални каснији преглед.

-	Privacy Masking. VMS мора да омогући корисницима да дефинишу маске приватности на појединим камерама те да се сакрију подручја на камерама која  не смеју бити видљива или снимљена.

-	Monitoring sistema. Мониторинг система VMS -а треба да приказује тренутне као и историјске податке о перформансама система, коришћењу ресурса, искоришћењу и стању  складишног простора, мрежном оптерећењу и перформансама камера.

-	Aplikativni softver za video nadzor.  VMS мора да има обезбеђену корпоративну лиценцу од стране понуђача са мин 36 месеци трајања, чије трајање се може проверити код произвођача. Лиценца мора да подржи све функционалности тражене у опису VMS-а, као и тражени број камера.

Потребно је обезбедити лиценце за камере и за софтвер за видео надзор.

Доставити изјаву понуђача насловљену на наручиоца и на број јавне набавке у којој се наводи адреса или линк произвођача апликативног софтвера где се може проверити трајање свих наведених лиценци.

У _______________, дана _______________                       Потпис овлашћеног лица

М.П.                 ______________________

Измене су саставни део Конкурсне документације за јавну набавку радова- одржавање зграде и објеката – Дом културе Угриновци, број јавне набавке ОП-Р-9/15 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.