Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку добара

– опрема за видео надзор Земунских школа

Број: Д-1/15

Дана, 21.09.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 3

Конкурснe документацијe: јавна набавка добара - опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15

Путем мејла Наручиoц је дана 18.09.2015.године, примио захтев од заинтересованoг лица којим се тражи додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-опрема за видео надзор Земунских школа, број јавне набавке Д-1/15, у оквиру којег су постављена следећа питања:

- Шта подразумевате под опремом потребном за комуникацију са мониторинг центром, да ли опрема за пренос видео сигнала треба да буде укључена  у понуду, да ли опрема мора да буде бежична или можемо да користимо интернет и провајдере који већ постоје на објектима?

- Да ли интернет провајдер мора да буде учесник у понуди?

- Да ли је прихватљиво умрежавање путем оптичког кабла/кабловског интернета локалног провајдера?

- У техничкој спецификацији је наведена ставка месечна претплата за најам линка. Шта подразумевате под најмом линка и чему ће линк служити и ко је у обавези да обезбеди опрему и успостави линк (ВПН, бежични, оптички или неки други линк)?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 17.09.2015. године следећа додатна појашњења:

- Конкурсна документација на страни 6 од 42 дефинише кроз тачку 6. Конективност:

6.   Kонективност – Повезивање

Понуђач  је у обавези да приложи техничко решење конективност - Повезивање система  Видео надзора у свим школама (удаљена локација) са надзорним центром   Министарства Унутрашњих Послова у Земуну (централна локација).

Техничко решење мора на јасан начин да укаже на безбедан пренос података између локација на којој је реализована услуга Видео надзора и једног или више надзорних центара  МУП-а.

Као доказ о испуњености овог услова понуђач је дужан да достави:

- Идејни пројекат за видео надзор (опис услуге)оверен и потписан од стране пројектанта (лиценца 353).

- Идејни пројекат мора да садржи и предлог позиција монтаже спољних камера, а све у циљу што боље покривености видео надзором простора око школа.

- Понуњач је у обавези да се придржава свог идејног пројекта у фази реализације уговор

Опрема за повезивање је саставни део понуде и чини Опремy потребну за комуникацију са мониторинг центром

|  | Видео камера |  | Ком |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уређај за снимање |  | Ком |
|  | свич 24 порт ПоЕ |  | Ком |
|  | Рек орман |  | Ком |
|  | УПС |  | Ком |
|  | мрежни кабл-УТП кат 5е |  | m |
|  | каналице |  | m |
|  | Опрема потребна за комуникацију са мониторинг центром |  | паушал |
|  | Монтажа и пуштање у рад |  | Ком |
|  | пројекат изведеног стања |  | Ком |
|  | Месечна преплата за најам линка |  | месец |

Пренос видео записа не може да буде реализована преко Интернета већ треба да се креира затворена мрежа којој није могуће приступити са Интернета, а у циљу подизања безбедности материјала који се снима на удаљеној локацији и преноси до централне локације.

Спецификација опреме мора да задовољи захтеве наведене на страни 8 и9 конкурсне документације.

Техничка спецификација комуникационе опреме

На удаљеним локацијама:

-	најмање један  Ethernet autosensing  port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100 Base-T, Full ili half duplex mod)

-	опрема мора да подржава:

  - комуникацију у  bridge и routing modе између објеката са могућношћу crypto заштите CPE опреме користећи неки од алгоритама: des, 3des, Aes128, Aes192, Aes256

  - Брзину преноса до минимум  2 Mbps Upload / 5 Mbps Download  са могућношћу проширења do 150 Mbps Upload / 150 Mbps Download

  - Network Address Translation (NAT)

  - Port Address Translation (PAT)

  - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server

  - могућност удаљеног приступа (remote management)

  - могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу и затварања портова  IP access-листама)

  - SNMP протокол ради интеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

  - могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

  - VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

  - могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта  логова на екстерни syslog server)

  - могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

На централној локацији:

-	најмање три GigabitEthernet autosensing port (konektor RJ-45, standard IEEE 802.3, 10/100/1000 Base-T, Full/Half duplex mod)

-	опрема мора да подржава:

  - брзину преноса од минимум 300 Mbps Upload / 300 Mbps Download

  - могућност даљинског приступа (remote management)

  - могућност рада Load Balancing и аутоматског Failover-a између примарног и бекап линка (VRRP, RSTP)

  - VLAN 802.1Q Virtual LAN стандард

  - SNMP протокол ради итеграције у јединствен систем за надзор уређаја (traffic/ping/port monitoring)

  - могућност заштите од неовлашћеног приступа (firewall функционалности затварања по корисничком налогу  и затварања портова  IP access-листама)

  - Network Address Translation (NAT)

  - Port Address Translation (PAT)

  - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер

  - могућност динамичког рутирања: OSPF или BGP протокол

  - могућност управљања инцидентима (локално чување логова и могућност експорта логова на екстерни syslog сервер)

  - могућност сегментирања саобраћаја по портовима и протоколима ради дефинисања приоритета у преносу података од/до удаљене локације (QoS servis)

- Уколико је подизвођач за питање конективности интернет провајдер или друго правно лице, понуда може да се поднесе на један од начина описан у тачки 5.9, 5.10 и 5.11.

- Страна 8 и 9 документације дефинише Техничку спецификацију комуникационе опреме На удаљеним локацијама и На централној локацији

- Ставком месечна претплата регулисана је услуга конективности за први месец коришћења након монтаже и пуштања у рад система видео надзора. По истеку месец дана, свака школа је у обавези да обезбеди конективност истих карактеристика као у понуди изабраног понуђача (да би систем несметано функционисао), за надзор видео система по школама и пренос видео записа са удаљене локације на централну локацију. Набавка опреме, подешавање и одржавање линка је обавеза понуђача.

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs.

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.