Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова – уређење атарских путева на територији ГО Земун

Број: ОП-Р-14/15

Дана, 30.10.2015.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку радова – уређење атарских путева на тероторији ГО Земун,

број јавне набавке ОП-Р-14/15

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем председника ГО Земун број 06-994/2015 од 24.09.2015. године припремила је

ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 4

за јавну набавку радова – уређење атарских путева на тероторији ГО Земун,

број јавне набавке ОП-Р-14/15

1.    На страни 22/35 Конкурсне документације поглавље 5. СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ тачка  4. , мења се и гласи:

| 4. | Набавка, транспорт и уградња туцаника (дробљеног камена) фракције 0-63.5мм. за подлогу атарског пута у слоју дебљине 20цм, ширина пута 4.0м 4.0х1.500х0.2 | м3 | 900 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОГ:

КОМПЛЕТАН ОБРАЗАЦ - СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ - страна 22/35 Конкурсне документације, који садржи предметну измену:

Страна 22 од 35

- СПЕЦИФИКАЦИЈА (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ

(Потес Кудеље - кат.парц. 1916, 1912; Потес Виногради - кат.парц. 1906; Потес велики кут - кат.парц. 3941; Потес Ледине - кат.парц. 1311/1, 3983 и 3985;)

| Р. бр. | Опис радова | јед. мере | коли-чина | јединична цена (без ПДВ-а) | јединична цена (са ПДВ-ом) | укупна цена (без ПДВ-а) | укупна цена (са ПДВ-ом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геодетско обележавање трасе атарског пута | м | 1.500 |  |  |  | Напомена: ову позицију раде геометри ГО Земун |
| 1. | Машински ископ земље (земље треће категорије) у слоју дебљине 20 цм. са разастирањем у широј зони пута. Уклањање шибља и растиња са трасе пута у појасу ширине 5.0м 5.0х1.500х0.2 | м3 | 1.500 |  |  |  |  |
| 2. | Утовар вишка земље у камион, (20% од укупне количине ископа), одвоз и истовар на депонију. Удаљеност до 5км | м3 | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Машинско ваљање постељице до потребне збијености у ширини од 4.0м 4.0х1.500 | м2 | 6.000 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња туцаника (дробљеног камена) фракције 0-63.5мм. за подлогу атарског пута у слоју дебљине 20цм, ширина пута 4.0м 4.0х1.500х0.2 | м3 | 900 |  |  |  |  |
| УКУПНО (без ПДВ-а) |  |
| ПДВ |  |
| УКУПНО (са ПДВ-ом) |  |

У ______________________, дана_____________________

Одговорно лице понуђача

М.П.                     _________________________

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача

Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку радова – уређење атарских путева на тероторији ГО Земун, број јавне набавке ОП-Р-14/15 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ.

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.

Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs

Председник Комисије

Милосав Стаменов, с.р.